DS-2CD2625EF(D)V4-LZS

200万 1/2.7" CMOS 变焦筒型网络摄像机

| 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 |
| --- | --- |
|  | 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 |
|  | 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 |
|  | 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 |
|  | 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 |
|  | 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m |
|  | 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 |
|  | 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 |
|  | 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |

| 规格参数 |
| --- |
| 摄像机 |
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
| 最低照度 | 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light |
| 宽动态 | 120 dB |
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
| 镜头 |
| 焦距&视场角 | 2.7~12 mm，水平视场角：106.9°~32.3°，垂直视场角：56.4°~18.2°，对角视场角：127.9°~37° |
| 镜头接口尺寸 | Ø14 |
| 最大光圈数 | F1.6 |
| 补光 |
| 补光灯类型 | 默认白光，可切换红外补光 |
| 补光距离 | 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 红外波长范围 | 850 nm |
| 视频 |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） |
| 第三码流帧率分辨率 | 50 Hz：1 fps（1280 × 720，640 × 360） |
| 视频压缩标准 | 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/ MJPEG 第三码流：H.265/H.264 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| Smart264编码 | 主码流支持 |
| Smart265编码 | 主码流支持 |
| 码率控制 | 定码率，变码率 |
| SVC | 支持 |
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
| 音频 |
| 音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC） |
| 音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
| 音频环境噪声过滤 | 支持 |
| 网络 |
| 网络协议 | TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，PPPoE，SNMP |
| 同时预览路数 | 最多6路 |
| 接口协议（API） | 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome（2.0/4.0），GB28181（2016） |
| 用户管理 | 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 |
| 网络存储 | 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
| 浏览器 | 使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ |
| 图像 |
| 图像设置 | 镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 日夜转换模式 | 白天，夜晚，自动，定时切换 |
| 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 |
| 接口 |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB |
| 音频 | 1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 |
| 报警 | 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 复位 | 支持 |
| 电源输出 | EFV4型号支持：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 |
| smart功能 |
| Smart事件 | 场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 |
| 一般规范 |
| 联动方式 | FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出，声音报警 |
| 产品尺寸 | 94.9 × 100.1 × 195.9 mm |
| 包装尺寸 | 315 × 137 × 141 mm |
| 设备重量 | 750 g |
| 带包装重量 | 1090 g |
| 启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 通用功能 | 心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器 |
| 恢复出厂设置 | 支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 |
| 电流及功耗 | DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，最大功耗：12.9 W *EFDV4型号不支持PoE |
| 供电方式 | DC：12V ± 25%； PoE：802.3af，Class 3 *EFDV4型号不支持PoE |
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
| 认证 |
| 防护 | IP67 |

订货型号 DS-2CD2625EFDV4-LZS DS-2CD2625EFV4-LZS

外形尺寸

配件

- 推荐购买

| DS-1232ZJ-XS 双层万向节 | DS-1232ZJ-T 三层万向节 | DS-1214ZJ-XS 横杆装支架 | DS-1275ZJ 立杆装支架 | DS-1292ZJ-K 壁装支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架 | DS-1297ZJ-ES 可伸缩吊装支架 |

*需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器